Załącznik nr 7 do SIWZ

STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

ul. Tanowska 8, 72-010 Police

www.powiat.policki.pl; email: powiat@policki.pl

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIE INWENTARYZACJI ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW PODSTAWOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ ORAZ INWENTARYZACJI I KONSERWACJI ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTU ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ 3 KLASY NA TERENIE MIASTA POLICE

Spis treści:

- Przedmiot zamówienia

- Charakterystyka obiektu

- Zakres opracowania

- Termin wykonania

- Obowiązujące przepisy prawa

I.  Przedmiot zamówienia:

wykonanie inwentaryzacji istniejących znaków podstawowej osnowy wysokościowej (I i II klasy) oraz inwentaryzacji i konserwacji istniejących znaków szczegółowej (III i IV klasy) osnowy wysokościowej (wraz z reperami pozaklasowymi) oraz opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Police.

# Charakterystyka obiektu:

lokalizacja:

województwo:                zachodniopomorskie,

powiat:                            policki,

jednostka ewidencyjna:  miasto Police

obszar:                            miejski

Według posiadanych przez Zamawiającego informacji na ww. obszarze miasta Police znajdują się:

punkty podstawowej osnowy wysokościowej I klasy			  0

punkty podstawowej osnowy wysokościowej II klasy			29

punkty szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy	         124

punkty szczegółowej osnowy wysokościowej IV klasy 		  5

inne										14

III. Zakres prac:

ZASADY OPRACOWANIA PROJEKTU ZAŁOŻENIA OSNOWY  WYSOKOŚCIOWEJ

Etap I

Zebranie i wstępna ocena materiałów źródłowych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zebranie materiałów źródłowych zgromadzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Policach (ODGiK) oraz sąsiednich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie (CODGiK).

- Wykonawca dokona oceny przydatności i możliwości wykorzystania do projektu osnowy zebranych materiałów.

Inwentaryzacja znaków osnów wysokościowych

- Inwentaryzację znaków osnów podstawowych należy wykonać w oparciu o materiały pozyskane z ODGiK i CODGiK. Inwentaryzacji podlegają znaki zlokalizowane na obszarze miasta Police oraz wytypowane do nawiązania poza jego granicami.

- Inwentaryzację znaków dotychczasowych osnów wysokościowych klas III (3), IV i pozaklasowych należy wykonać w oparciu o materiały pozyskane z ODGiK oraz, jeżeli dokumentacja pozyskana z ODGiK będzie niepełna, z sąsiednich ośrodków dokumentacji.

- Inwentaryzację znaków wysokościowych należy przeprowadzić na podstawie wywiadu terenowego, sprawdzając wszystkie punkty pod kątem ich stanu fizycznego i przydatności do wykorzystania w nowej osnowie.

W szczególności należy:

- Na podstawie dostępnych materiałów odszukać znaki podziemne, naziemne i ścienne oraz wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym zawierające datę i numer punktu (nazwa pliku = nr pkt). Fotografia powinna być wykonana w sposób umożliwiający odnalezienie (identyfikację) punktu (z uwzględnieniem sytuacji otoczenia znaku);

- Stwierdzić, czy rodzaj stabilizacji jest zgodny z dotychczasowymi danymi;

- Stwierdzić, czy i w jakim stopniu punkt został uszkodzony;

- Znaki naziemne, przechylone lub przewrócone ustawić we właściwej pozycji. Do momentu określenia właściwej wysokości, pozostawić je z informacją ”zniszczony”;

- W przypadku znaków naziemnych znajdujących się obecnie poniżej poziomu gruntu ustalić miąższość warstwy przykrywającej i podać na opisie topograficznym;

- W przypadku nieodnalezienia znaku sporządzić protokół, w którym należy podać nr zniszczonego punktu, jego rodzaj, klasę, gdzie był umieszczony (np. w budynku gospodarczym, murku oporowym itd. - można załączyć kopie opisów topograficznych znaków), oznaczenie nr działki ewidencyjnej oraz właściciela nieruchomości, na której był posadowiony znak wraz z adresem i prawdopodobną przyczynę jego braku (można również wpisać informacje uzyskane od właściciela nieruchomości). Protokół będzie załączony do zgłoszenia zniszczenia znaku skierowanego do właściwych organów/jednostek wskazanych w rozporządzeniu w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

- W przypadku znaków zasłoniętych przeszkodami ustalić, czy przeszkoda ma charakter trwały czy możliwe jest jej usunięcie na czas pomiaru;

- Zaktualizować opisy topograficzne (miary, typ stabilizacji, adres, właściciel) oraz założyć nowe opisy w przypadku ich braku, w technice tradycyjnej oraz numerycznej (skan);

- Na opisie podać współrzędne XY (w układzie „PL-2000”) inwentaryzowanego punktu (z dokładnością +-10 cm) oraz wysokość (w układzie Kronsztad 60 i 86 lub Amsterdam);

- W przypadku braku współrzędnych płaskich danego punktu osnowy wysokościowej lub współrzędnych określonych z niewystarczającą dokładnością należy określić je w wyniku przeprowadzonego pomiaru terenowego z dokładnością określoną w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz instrukcji G-4. Współrzędne podać w układzie „PL-2000”;

4.  Na podstawie danych z wywiadu terenowego sporządzić protokoły inwentaryzacji, osobno dla każdej klasy osnowy, z podziałem do arkusza mapy 1:10 000 układu „PL-2000”, zawierające dane podane w punktach 2) – 3) oraz 6) – 9),

5. 	Na szkicu osnowy wysokościowej (folia) w skali 1:10 000 w kroju arkusza układu „1965” sporządzić szkic inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej, zawierający dane o punktach istniejących, zniszczonych, niedostępnych i nieodnalezionych. Na szkic wnieść podział arkusza mapy dla układu „PL-2000”.

6.	Na podstawie dokumentów zgromadzonych w ODGiK oraz informacji udzielonych przez Kierownika ODGiK dokonać analizy układów odniesienia wysokości w stosunku do wszystkich zainwentaryzowanych punktów. Podać, w jakim układzie ustalono wysokości poszczególnych punktów.

7. Dokumentację techniczną w formie operatu z inwentaryzacji przekazać do ODGiK przed opracowaniem projektu technicznego oddzielnie dla punktów osnowy podstawowej i szczegółowej,

8. Wykonać pliki wsadowe dla uzupełnienia Bazy Osnów (prowadzonej w programie GEO-INFO 6) w formacie uzgodnionym z ODGiK,

9. Zaktualizować treść mapy zasadniczej oraz szkicu przeglądowego punktów osnowy wysokościowej (w skali 1:10 000, w ukł. 65) poprzez sprawdzenie kartowania istniejących punktów na mapie, naniesienie brakujących punktów i usunięcie zniszczonych.

10.	Uzupełnić i uporządkować istniejące wykazy punktów wysokościowych (na folii) o informacje opisane w ust. 4 wraz z opisem położenia punktu. Na wykazach podać układ odniesienia wysokości, w którym podana jest wysokość danego punktu.

Konserwacja znaków

Repery należy przygotować do pomiaru to jest oczyścić i w razie potrzeby zakonserwować farbą antykorozyjną.

Etap II

Opracowanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy

- Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy należy opracować wykorzystując w maksymalnym stopniu istniejące znaki osnów wysokościowych wykazanych w dokumentach zasobu oraz istniejące na budynkach i budowlach (mosty, wiadukty), a dotychczas nie przyjęte do zasobu. Adaptowane znaki powinny spełniać warunki podane w wytycznych technicznych G-2.2 i G-2.5.

- Stosownie do ustalonych warunków zagęszczenia osnowy należy zaprojektować lokalizację nowych znaków - typ 86b w przypadku znaków ściennych i typ 75a w przypadku znaków naziemnych wg Wytycznych Technicznych G-1.9 (warunki lokalizacji i stabilizacji jak wyżej).

- Należy sporządzić opisy lokalizacji projektowanych znaków wraz z podaniem przybliżonych współrzędnych ich położenia (dane te są niezbędne do prac związanych z realizacją projektu).

- Do każdego opisu projektowanego znaku należy dołączyć potwierdzoną zgodą właścicieli lub władających nieruchomością na posadowienie znaku.

- Zaprojektowane punkty osnowy nanieść ze współrzędnych na kopie mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000.

- Numerację punktów osnowy 3 klasy ustala się wg kroju arkusza układu „PL-2000” południk 15o (strefa 5) w skali 1:10 000 - zakres numeracji od 5000 w zakresie każdego arkusza.

- W opisie projektu podać m.in. dane ilościowe sieci, w tym długości ciągów niwelacyjnych, punkty nawiązania, metodę pomiaru i sprzęt pomiarowy (zaleca się stosowanie niwelatorów kodujących), spodziewane dokładności wynikające z zapisów instrukcji G-2 oraz określić sposób wyznaczenia współrzędnych płaskich (XY) punktów osnowy, z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

- Projekt sieci należy opracować w postaci plików w formacie *dxf, w skali 1:10 000 w kroju arkusza układu „PL-2000” strefa 5 oraz wydrukować na papierze. Na mapie projektu podać numery dotychczasowe i nowe zgodnie z ww. zasadą. Wkreślić przebieg ciągów niwelacyjnych.

- Wszelkich uzgodnień projektu należy dokonywać z osobą upoważnioną do nadzoru zleconych prac ze strony Zamawiającego lub samym Zamawiającym, z odpowiednimi wpisami w dzienniku robót.

- Projekt osnowy w postaci opisowej, graficznej i numerycznej (w 2 egzemplarzach) przekazać do Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez Starostę Polickiego.

- W projekcie uwzględnić przebieg projektowanej obwodnicy miasta Szczecina i przeprawy przez Odrę.

- W projekcie uwzględnić konieczność niwelacji w celu określenia wartości wysokości punktów w układzie Kronsztad 86.

- Uwzględnić zmiany w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

Materiały geodezyjne oraz zakres ich wykorzystania

Na obszarze objętym zleceniem w ODGiK znajdują się operat z realizacji osnowy /niwelacji 14/82, mapy przeglądowe osnowy wysokościowej w skali 1:10 000 w formie analogowej, opisy topograficzne punktów w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (pliki w formacie *tif) oraz wykazy współrzędnych punktów.

W posiadaniu ODGiK znajduje się wykaz punktów podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy z CODGiK w ukł. „1965”/„2000” i Kronsztad 86 w formie plików tekstowych *txt.

Za zgodą Kierownika ODGiK i na warunkach z nim uzgodnionych istnieje możliwość wypożyczenia części materiałów, w celu ich wykorzystania poza siedzibą Ośrodka.

Na terenie powiatu funkcjonują punkty, których wysokości określono w różnych układach odniesienia wysokości tj. Kronsztad i Amsterdam.

Materiały wynikowe

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - sprawozdanie techniczne wraz ze świadectwem badania sprzętu i komparacji łat,

  - katalog wszystkich zainwentaryzowanych punktów osnowy wysokościowej podstawowej i szczegółowej zawierającym wysokości tych punktów w określonym układzie, współrzędne płaskie XY, opisami słownym i topograficznym ich położenia wraz ze zdjęciami dokumentacyjnymi,

  - pliki wsadowe do zasilenia Bazy osnów (prowadzonej w programie GEOINFO - 6) w formacie ustalonym przez ODGiK,

  - zaktualizowane opisy topograficzne wraz z wpisanymi współrzędnymi XY wszystkich zainwentaryzowanych reperów w postaci plików rastrowych (*.tif.), uszeregowanych w strukturze katalogów uzgodnionej z ODGiK.

  - zweryfikowane wykazy punktów niwelacyjnych (na folii),

  - projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy z dokumentacją projektu sieci oraz opisem technicznym projektu i wykazem jednostek,

  - szkic osnowy wysokościowej w skali 1:10 000 w postaci pliku dxf. Z uwidocznionym przebiegiem ciągów niwelacyjnych.

Należy skompletować drugi egzemplarz operatu, zawierający dokumentację prac związanych z inwentaryzacją podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy (protokoły inwentaryzacji, zaktualizowane opisy topograficzne i mapę inwentaryzacji) który należy przekazać do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                     w Warszawie.

Dodatkowo Projekt techniczny z częścią opisową, graficzną i zdjęciami punktów przekazać w formie cyfrowej na płycie CD/DVD.

IV. Termin wykonania:

Termin wykonania prac ustala się:

I etapu prac na dzień 	28 czerwca 2012 r.

II etapu prac na dzień 	31 lipca 2012 r.

Zakończenie prac

- zakończenie I etapu prac nastąpi z chwilą przyjęcia dokumentacji technicznej z wynikami inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej (skompletowanej w formie operatu technicznego przed sporzadzeniem projektu technicznego wraz z zasileniem bazy osnów) do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czego dowodem będzie protokół przyjęcia (bez uwag) dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Policach,

- zakończenie II etapu prac nastąpi z chwilą przekazania kompletnego projektu technicznego wysokościowej osnowy szczegółowej 3 klasy, czego dowodem będzie protokół przyjęcia (bez uwag) projektu przez Zamawiającego.

V. Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.10.193.1287),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 11.263.1572),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 litego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.01.78.837),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.04.37.333),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926),

Warunkowo do stosowania:

- Instrukcja techniczna G-2: Wysokościowa osnowa geodezyjna (1988),

- Instrukcja techniczna G-4: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (2002),

- Instrukcja techniczna O-1: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (1998),

- Instrukcja techniczna O-3:Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (1992),

- Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza (1998),

- Wytyczne techniczne G-1.6: Przeglądy i konserwacja punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (1986),

- Wytyczne Techniczne G-1.9: Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (2002),

- Wytyczne Techniczne G-2.2: Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (1983).

Wykaz instrukcji i wytycznych zalecanych (niewprowadzonych do stosowania zarządzeniem GGK):

# 18.   Instrukcja techniczna G-2: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami ( 2001),

- Instrukcja techniczna O-1/O-2: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (2001),

- Wytyczne Techniczne G-2.5: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna (2002),

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy standardami, a wytycznymi wymienionymi powyżej należy stosować przepis obowiązującego standardu.

W przypadku wejścia w życie nowych przepisów w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla wykonywania ww. prac należy je bezwzględnie zastosować.