DP 3914Z  Szczecin-Police, ul. Wojska Polskiego

OPIS TECHNICZNY

## Przebudowa drogi powiatowej nr 3914Z Szczecin-Police,

## ul. Wojska Polskiego w Policach

# 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181.).

3. Opinia technologiczna - sprawozdanie z badań nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego sporządzona przez dr inż. Stanisława Majera w lutym 2014r.

4. Inwentaryzacja stanu nawierzchni dróg powiatowych przeprowadzona przez projektanta.

# 2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest opracowanie technologii przebudowy drogi powiatowej oraz określenie kosztów jej przebudowy dla następującego odcinka:

- DP nr 3914Z Szczecin-Police, ul. Wojska Polskiego w Policach.

# 3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres obejmuje ul. Wojska Polskiego w Policach na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Ulica na tym odcinku posiada obustronne chodniki na całej długości. Chodnik po stronie prawej posiada na początku nawierzchnię z płytek betonowych w złym stanie technicznym, dalej występuje chodnik o nawierzchni z kostki brukowej w dobrym stanie. Chodnik po stronie lewej posiada na początku nawierzchnię z kostki brukowej, dalej z płytek betonowych w złym stanie.

Krawężniki obramowujące jezdnię szczególnie na odcinkach starej nawierzchni chodników są miejscami pokruszone i zapadnięte. W jezdni znajdują się liczne włazy studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, miejscami pozapadane.

Nawierzchnia ulicy posiada przede wszystkim deformacje plastyczne - koleiny oraz łaty i miejsca po naprawach cząstkowych a także po regulacji włazów studni kanalizacyjnych. Zdecydowanie najgorszy stan nawierzchni występuje w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Na podstawie wykonanych odwiertów w nawierzchni stwierdza się iż jest to konstrukcja podatna. W rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w podbudowie występuje kostka żużlowa, natomiast na pozostałym odcinku - bruk profilowany kruszywem i mieszanką mineralno-bitumiczną. Grubość warstw bitumicznych wynosi od 13 do 17cm.

Badanie ugięć [3] wykazało konieczność wzmocnienia nawierzchni warstwą bitumiczną gr.4cm (ugięcie obliczeniowe 0,75mm).

# 4. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA PRZEBUDOWY DROGI

W wyniku analizy opinii technologicznej [3] i inwentaryzacji stanu nawierzchni założono następującą technologię przebudowy nawierzchni drogi powiatowej:

- frezowanie zestarzałej i nierównej warstwy nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm,

- ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwą bitumiczną na całej szerokości nawierzchni z siatki z włókien szklanych i węglowych powlekanych bitumem,

- ułożenie nakładki bitumicznej z mieszanki AC11S gr. 4cm.

W ramach robót towarzyszących należy wykonać:

- wymianę pokruszonych krawężników betonowych na krawężniki o wymiarach 15x30cm, układanych na ławie betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej,

- regulację pionową włazów kanałowych z wymianą na nowe (studnie kanalizacyjne),

- regulację pionową kratek ściekowych ulicznych,

- regulację pionową zaworów gazowych i wodociągowych,

- odtworzenie oznakowania poziomego (malowanie cienkowarstwowe na całej długości remontowanego odcinka).

# 5. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Do wykonania zbrojenia warstw bitumicznych należy zastosować wyrób złożony z siatki z włókien szklanych i włókien węglowych wstępnie powlekanych warstwą polimeroasfaltu przeznaczony do układania pod warstwą ścieralną. Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki należy układać rozkładać na całej powierzchni drogi. Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża. 	Siatkę należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu ok. 10 cm. Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy jak również dopuszcza się ogólny ruch kołowy w ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkości przejazdu i okresu użytkowania ułożonej siatki). W czasie układania siatki należy przestrzegać normy i zaleceń producenta siatki dotyczące technologii wbudowania.

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S należy wytwarzać na bazie asfaltu 50/70 dla kategorii ruchu KR3-KR4 wg PN-EN 13108-1 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. 	W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN-13108-21.

Włazy studni w jezdni należy wymienić na włazy klasy D400, a następnie wyregulować pionowo do nowego poziomu nawierzchni. Po rozebraniu istniejącej nawierzchni wokół regulowanego włazu i podniesieniu go należy zamontować pierścień dystansowy regulujący pokrywę studni do projektowanej rzędnej.

Istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć w technologii cienkowarstwowej po wykonaniu przebudowy dróg. Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy wykonać inwentaryzację istniejącego oznakowanie poziomego.